## Slide 1
AGENTWORKSHOP / INDUSTRIAL OPTIMIZATION
薄膜双拉产线
闭环优化架构
以受治理的建议驱动现场改进
以真实回读与质量反馈推动下一轮优化
薄膜双拉工艺场景示意 · 基于 AgentWorkShop 通用闭环能力
现场数据
工况 · 配方 · 质量
安全决策
安全边界 · 互校
受控执行
审批 · DCW · 回读
实测反馈
复测 · 对账 · 校准
↘
↙
↖
↗
人机协同
治理闭环
01 / 03
Notes: 场景定位：薄膜双拉来自用户原稿；系统闭环按 AgentWorkShop 当前通用实现概括。优化器先生成建议，受治理审批后才允许走 DCW 写入，随后以设备回读和质量复测形成反馈。依据：server/services/workshop/optimization/manager.ts；server/services/workshop/optimization/dispatch.service.ts；server/services/workshop/dcw/dcw-controller/write-verify.ts。

## Slide 2
01 / SYSTEM MAP
系统闭环总览
从现场状态形成可审阅建议，再由受控执行与实测反馈闭合回路
01 现场与质量
产线现场
工况 · 配方
温度 · 速度 · 张力
间隙 · 厚度 · 幅宽
应力 · 外观
AgentWorkShop 优化中枢
智能体编排 × 数字孪生 × 受约束寻优
A
工况快照
对齐当前状态
B
虚拟试验
预测候选变化
C
安全门禁
UQ/OOD + 互校
D
建议审批
HITL 人工确认
→
→
→
02 受控写入
DCW 网关
批准后 recipe 下发
设备回读验证
DAQ / MES 质量复测
→
→
←
回读与质量反馈 → 下一轮工况快照
知识与记忆
RAG 检索历史经验 · 已验证结论沉淀
场景参数取自原稿；实际接入按现场数据点、配方与授权边界绑定
02 / 03
Notes: 职责关系：产线侧承载工况、配方、DAQ/MES 反馈及 DCW 受控写入；AgentWorkShop 运行时编排优化任务与 HITL；Optimizer 形成并验证推荐；Twin 在隔离虚拟试验中预测；RAG bridge 提供经验检索与归档。实际下发要求 recommendation verified、最新独立互校通过，并在批准时复验。依据：server/services/workshop/optimization/manager.ts；server/services/workshop/optimization/dispatch.service.ts；server/services/workshop/aml/twin/trial-service.ts；server/plugins-builtin/rag-bridge/；docs/onboarding/标准产线开发文档-连续退火线.md。

## Slide 3
02 / OPERATING LOGIC
两条回路，让优化受控、模型持续变准
工艺调整按轮验证；模型改进经过数据门禁与版本审批后再参与下一轮求解
快环 / 工艺参数优化
读取工况
当前状态 + 目标
→
受约束求解
Twin 试验 / 候选
→
安全互校
UQ/OOD / 一致性
→
人工批准
HITL → DCW
→
回读与复测
现场值 × 质量反馈
←
目标未达成：返回下一轮
目标达成 → 参数固化 · 经验沉淀
慢环 / 模型校准与晋升
预测 × 实测
偏差对账
→
形成校准候选
训练 / 校准
→
数据验证门禁
覆盖 / 分布 / 误差
→
人工晋升版本
通过后更新模型
→
回到求解
新版本
写入边界：建议先验证；实际写入必须经过授权审批，并以回读确认结果
03 / 03
Notes: 快环依据：optimizer 为 recommendation-first；写入需 verified 与独立互校通过，建立 HITL 审批卡，批准时再校验并经 DCW 执行，写后回读验证。Twin VirtualTrial 的 candidateExecuted=false。慢环依据：AML 数据集、训练计划、评估、模型 promote 流程；实测偏差可形成 calibration/training candidate，经过验证并审批晋升，供后续寻优使用。依据：server/services/workshop/optimization/manager.ts；server/services/workshop/optimization/dispatch.service.ts；server/services/workshop/aml/twin/trial-service.ts；server/services/workshop/aml/twin/feature-flags.ts；server/api/workshop/aml/models/[id]/promote.post.ts；docs/aml.md。